## Slide 1
乌拉特中旗石哈河镇
国土空间详细规划
公示稿
乌拉特中旗石哈河镇人民政府
2026年10月

## Slide 2
前 言
国土空间详细规划是实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许
可证、建设工程许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施性政策工具。
为深入贯彻党的二十大精神，深化“多规合一”改革，提高国土空
间规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展，落实新发展理念和生态文明体制改革要求，做好新时代背景下国土空间详细规划编制工作，
根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发
〔2023〕43号)、《关于转发〈自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知〉并做好有关工作的通知》(内自然资字〔2023〕227号)， 以及《乌拉特中旗石哈河镇国土空间规划(2021-2035年)》， 特编制《乌拉特中旗石哈河镇国土空间详细规划》(以下简称《规划》)。

## Slide 3
1 规划概况
2 规划目标及空间结构
3 详规单元
4 公共服务设施及支撑体系
5 实施建议
目 录

## Slide 4
规划概况
1.1 规划范围
1.2 规划原则
01

## Slide 5
详细规划范围为石哈河镇城镇开发边界内用地范围， 用地面积约66.74公顷。
石哈河镇地处乌拉特中旗东南部，位于阴山北麓高塔梁脊地，西侧和北侧与新忽热苏木接壤，东连包头市固阳县、达尔罕茂明安联合旗，南接乌拉特前旗大佘太镇、小佘太镇，是乌拉特中旗连接包头市的重要纽带。石哈河镇政府驻格日楚鲁村，位于镇域东部，与旗政府所在地海流图镇相距80公里。
01 规划概况
1.1 规划范围
研究范围
规划范围
规划镇区现状卫星图片
城镇开发边界
图 例
白音厂汗
镇区
双盛美
镇区：54.87公顷
白音厂汗：7.35公顷
双盛美：4.52公顷

## Slide 6
以人为本 ，注重民生
深入践行以人民为中心的发展思想 ，坚持把改善民生作为规划的出发点和落脚点 ，集中力量解决群众各项急难愁盼问题 ，补齐公共服务、公园绿地、停车位等民生短板。在尊重主导功能分区的前提下， 引导功能复合使用 ，提高城市活力。
因地制宜、科学适度
深入研究现状条件和建设基础 ，充分尊重市场主体的发展意愿，
更好地发挥政府在公共服务供给中的主体作用 ，注重规划的超前性和长效性 ，实现资源的高效利用和合理流动。
坚守底线、安全优先
严格落实国土空间规划管控要求 ，严守红线底线 ，确保耕地不
减少、建设用地总量不突破；突出安全韧性 ，着力消除消防、燃气、内涝、房屋结构、公共卫生等风险隐患 ，筑牢安全防线。
功能完善 ，统筹推进
聚焦城市发展战略， 注重整合创新要素， 优化资源配置； 聚焦
重点任务、关键环节，激活闲置存量资产。整体推动乡镇功能完善 、空间价值深度挖潜和空间结构完整高效。
01 规划概况
1.2 规划原则

## Slide 7
规划目标及空间结构
2.1 目标定位
2.2 空间结构
02

## Slide 8
乡村旅游集散地
巴彦淖尔市重要的生态安全基地
乌拉特中旗农产品生产加工基地
优质绿色畜产品供给区
乌拉特中旗片区经济中心
02 规划目标
落实上位规划的人口规模管控，规划石哈河镇常住人口约0.0728万人
2.1目标定位
石哈河镇规划定位为
人口规模
功能定位

## Slide 9
2.2空间结构
构建“一心、一轴、多功能片区”的空间结构
一心 ：综合服务中心
主要承担全镇的行政办公、商业商务、科教体卫、文化等服务功能。
一轴 ：综合发展轴
为东西向沿省道311镇区段发展轴，以综合服务中心为核心，提供行政办公、休闲娱乐、教育、商业等服务，主要联系镇区与周边城镇和村庄。
多功能片区： 综合服务区、商业商贸区、生活居住区、工业仓储区。
充分挖潜镇区存量空间，积极盘活增量资源，提升乡镇功能品质，增补公共服务与休闲空间，提升人居环。
02 规划目标
石哈河镇城镇开发边界内国土空间详细规划空间结构图

## Slide 10
03
详规单元
3.1 划定原则
3.2 单元划分

## Slide 11
3.1 划定原则
按照“地域完整、边界稳定； 功能明确、编码统一； 规模适宜、利于配套 ”的原则 ，统筹考虑行政管理界线、主干路网与自然地理界限、权属边界、重要要素的整体性与规划功能完整性，综合确定详细规划单元边界。
按照自治区文件要求 ，依据城乡发展建设和保护利用需求、 国土空间总体规划确定的主导国土空间二级分区， 综合考虑主要土地用途、要素特点及规划管控需要 ，确定单元主导功能。
3.2单元划分
石哈河镇城镇开发边界内共划定3个详细规划单元，总面积66.74公顷。
石哈河镇城镇开发边界内单元主导功能分为1类， 为3个综合服务类。
03 详规单元
城镇开发边界内详细规划编制单元划定图（双盛美）
城镇开发边界内详细规划编制单元划定图（白音厂汗）
城镇开发边界内详细规划编制单元划定图（镇区）

## Slide 12
公共服务设施及支撑体系
4.1 公共服务设施
4.2 综合交通体系
4.3 市政基础与安全防灾设施
04

## Slide 13
白音厂汗、双盛美、旧庙湾—10分钟生活圈
服务半径：步行距离500~800米
基础保障：白音厂汗— 保留现状卫生室、规划社区级活动室、社区养老设施（日间照料中心），设置室外体育设施、配建健身器材，教育设施采用就近共建原则，与镇区现状小学合用
双盛美— 保留现状卫生室、规划社区级活动室、社区养老设施（日间照料中心），设置室外体育设施、配建健身器材，教育设施采用就近共建原则，与镇区现状小学合用
以新促老、挖潜闲置，整体提升公服保障
通过新增用地、闲置利用、设施共享、指标预留等措施，优先 保障公服设施和公共空间，推进教育、文化、医疗、养老等公共服务设施逐步完善， 增强居民幸福感。
服务半径： 步行距离1000~1500米
基础保障： 保留乌拉特中旗脱贫记忆展厅（1处）；规划1处镇级文化活动中心和1处社区级活动室。保留现状石哈河学校（小学）1处。保留现状石哈河镇综合活动中心1处。保留现状石哈河镇中心卫生院1处。保留现状幸福互助院1处；规划1处社区级养老设施（日间照料中心）。
围绕《巴彦淖尔市关于推进儿童友好城市建设的实施方案》（2022年11月）以及“内蒙古自治区发展改革委 民政厅 工业和信息化厅 商务厅关于印发《内蒙古自治区关于贯彻落实＜国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见＞重点任务分工方案》的通知（内发改社字〔2024〕566号）“配套、改善公共服务设施。
分级配置，建立均衡分布的社区生活圈体系
以镇区规模和居民合理步行距离为基础，统筹考虑街道（社区）行政边界、规划单元划分，按照“十五分钟—十分钟—五分钟”三级生活圈配置公共服务体系。
04 支撑体系
15
镇区— 分钟生活圈
全龄友好，构建面向“一老一小”的温暖乡镇
4.1公共服务设施

## Slide 14
4.1公共服务设施
• 规划1个15分钟生活圈，结合石哈河镇镇政府整合周边设施，形成配套设施完善的中心镇区级生活中心。
• 规划2个10分钟生活圈，加强文化、体育、教育、养老、医疗服务设施配套，满足居民基本物质与生活文化需求。
04 支撑体系
石哈河镇城镇开发边界内生活圈划定图
镇区
白音厂汗
双盛美
石哈河政府
中心卫生院
幸福互助院

## Slide 15
4.2综合交通体系
• 镇区：石哈河镇区组团形成一横的主干路路网、一横七纵的次干路路网、十五横六纵的支路路网。
优化道路——优化严重破损路面。
对外交通——S311（石哈河镇区段）
公共交通——共有两趟班车，分别为石哈河到乌拉特中旗和石哈河镇到包头市。
道路竖向设计——遵循因地制宜，随坡就势原则，充分发挥土地潜力，节约用地；合理利用地形、地质条件，满足城市各项建设用地的使用要求；减少土石方及防护工程量；保护城市生态环境，增强城市景观效果。
04 支撑体系
石哈河镇城镇开发边界内综合交通规划图
镇区

## Slide 16
防灾工程 对接上位规划，规划在石哈河镇规划政府专职消防队，建设规模0.0058公顷。
环卫工程 镇区 保留现状公共卫生间2处，垃圾临时堆放场1处（规划范围外）；规划新增公共卫生间5处，并在各地块沿路布置垃圾收集点，统一回收后进行处理。 白音厂汗: 保留现状公共卫生间9处（规划范围外），并在各地块沿路布置垃圾收集点，统一回收后运输到垃圾填埋场（规划范围外）进行处理。 双盛美: 保留现状公共卫生间1处（规划范围外），并在各地块沿路布置垃圾收集点，统一回收后运输到垃圾填埋场（规划范围外）进行处理。
供电工程- 强化电网建设，优化电网线路
镇区: 优化现状老化线路，逐步进行改线整合，沿主次干道规划10kV电缆。保留现状石哈河供电所,配电总容量为20000KVA，用地面积为7698.85平方米。
白音厂汗: 电源来自110KV楚鲁图变电站（规划范围外），线路为10KV架空线路。
双盛美: 电源来自石哈河35KV变电所，线路为10KV架空线路。
供水工程- 保留现状供水设施，优化管网布局
镇区: 规划保留现有自来水房，供水量3.6万m³/a，用地面积为1264.33平方米。
白音厂汗: 规划保留现状水井，供水量为4.38万m³/a。
双盛美: 规划保留现状水井，供水量为1.75万m³/a。
通信工程-保留现状电信基站，建设通信管网，提高服务能力
镇区: 保留电线通信基站1处、联通通信基站1处、移动通信基站1处（规划范围外）。
白音厂汗: 保留现状联通、电信、移动通信基站（规划范围外）。
双盛美: 保留联通、移动通信基站（规划范围外）。
排水工程
镇区: 雨水管道利用地形，在污水管网同侧布置，采用雨污分流制，统一排入污水处理站，处理规模为1.825万m³/a。
白音厂汗: 保留现状排水方式（自然排放）。
双盛美: 保留现状排水方式（自然排放）。
燃气工程
日常生活使用采用瓶装液化石油气，可以满足居民生活需求。
供热工程 保留现状供热方式，采用采用煤改电清洁供热。
04 支撑体系
4.3市政基础与安全防灾设施
地块名称 | 应急避难设施 |  | 消防设施
 | 指挥中心 | 应急避难场所 | 消防设施
白音厂汗 | 村委会 | 周边空地 | 与镇区共用
双盛美 | 村委会 | 周边空地 | 与镇区共用
地块名称 | 应急避难设施 |  | 消防设施
 | 指挥中心 | 应急避难场所 | 消防设施
镇区 | 现状镇政府 | 广场、幸福互助院 | 政府专职消防队

## Slide 17
05
实施建议
5.1 实施监督
5.2 意见建议与反馈

## Slide 18
推动体检评估常态化，提高规划实施的科学性
建立体检一评估的常态化机制 ，年度体检结果作为下一年度实施计划
编制的重要依据 ，五年评估结果作为近期建设规划编制的重要依据。运用地理信息系统、遥感等信息技术 ，建立规划检测评估预警管理系统。
完善专家咨询和公众参与的长效机制
建立重大问题的政策研究机制和专家论证制度 ，以及重大建设项目公
示与听证机制 ，提高决策的科学性。坚持公众参与 ，让公众通过法定的程序和渠道有效地参与规划实施的决策和监督。
落实上位规划要求， 强化单元统筹 ，建立“单元—地块 ”的规划管
控传导机制。 明确规划分级动态维护机制 ，严格执行详细规划管理规定的调整程序 ，及时更新成果数据汇交。健全规划实施监管制度 ，建立规划实施考核问责制度 ，维护规划严肃性和权威性。
05 实施建议
建立健全规划实施、修改与监督问责制度
5.1完善实施管控体系
己

## Slide 19
意见建议与反馈
注：本次成果为草案版， 所有数据、图片和内容以最终批复为准。
部分图片来源于网络，如有侵权请告知，将予以删除。
为进一步提高规划的科学性、合理性、可实施性 ，现将规划草案面向社会予以公示 ，广泛凝聚社会共识 ，征询社会各方面意见 ，热忱期待广大民众积极参与 ，提出您的宝贵意见和建议。 提交可通过邮寄或发送电子邮件等形式。（请在邮件名称或信封上标注“石哈河镇国土空间详细规划”字样）。
邮寄地址：乌拉特中旗自然资源局 乌拉特中旗石哈河镇人民政府
邮政编码：015309
电子邮箱：wzqshhzdzb@163.com
联系电话：0478-2641230